Карта заказа КИП-НГИ № ___

(заполняется отдельно для каждого исполнения)

Заполнение карты заказа производится путём проставления знаков + или v, а так же цифр при обозначении количественных характеристик. Карта заказа размещена на официальном сайте производителя по адресу www.ngicompany.com/kip-ngi/

Контрольно-измерительные пункты производства ООО «НЕФТЕГАЗИМПЕКС» доступны в следующих модификациях:

- Основное устройство + Д (для стойки типа: Т1, Т2)

- Основное устройство + И (для стойки типа: Т2, Т2В)

- Основное устройство + Д-И (для стойки типа: Т2)

- Основное устройство + Е/Ж (для стойки типа: Т2, Т2В)

- Основное устройство + Д-Е/Ж (для стойки типа: Т2)

- Основное устройство + Е/Ж-И (для стойки типа: Т2, Т2В)

- Основное устройство + Д-Е/Ж-И (для стойки типа: Т2)

- Основное устройство + К (для стойки типа: Т2)

- Основное устройство + Е/Ж-К (для стойки типа: Т2)

- Основное устройство + Е/Ж-И-К (для стойки типа: Т2)

- Основное устройство + Л/М (для стойки типа: Т2, Т2В)

Структура условного обозначения КИП-НГИ при заказе (нужное указать):

КИП - НГИ - А - Б - В - Г - Д - Е/Ж - И - К - Л/М:

| Общее количество КИП-НГИ данной модификации, шт. |  |
| --- | --- |

Основное устройство:

А. Тип стойки:

| Т1 - Тип-1 (треугольное сечение со стороной 180 мм +/- 9 мм) |  |
| --- | --- |
| Т2 - Тип-2 (квадратное сечение со стороной 200 мм +/- 10 мм) |  |
| Т2В - Подтип-2 «Винчестер» (квадратное сечение со стороной 200 мм +/- 10 мм) |  |

Б. Цвет колпака (тип трубопровода):

| Син — синий (трубопроводы объектов добычи) |  |
| --- | --- |
| Жлт — жёлтый (магистральные трубопроводы) |  |
| Зел — зелёный (трубопроводы подземного хранения газа) |  |
| Крс — красный (газораспределительные трубопроводы) |  |

В. Соотношение общей высоты стойки и уровня заглубления в грунт:

| 2,4/0,7 |  | 2,5/0,7 |  | 2,7/0,7 |  | 3,0/1,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Г. Основная коммутационная панель. Количество измерительных/силовых клемм основной коммутационной панели:

| 4/0 |  | 6/0 |  | 8/0 |  | 10/0 |  | 12/0 |  | 0/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/2 |  | 6/2 |  | 8/2 |  | 10/2 |  | 12/4 |  | 0/6 |  |
| 4/4 |  | 6/4 |  | 8/4 |  | 10/4 |  |  |  | 0/8 |  |
| 4/6 |  | 6/6 |  | 8/6 |  | 10/6 |  |  |  |  |  |
| 4/8 |  | 6/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные устройства:

Д. Дополнительная коммутационная панель. Количество измерительных/силовых клемм дополнительной коммутационной панели:

| 4/0 |  | 6/0 |  | 8/0 |  | 10/0 |  | 12/0 |  | 0/4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/2 |  | 6/2 |  | 8/2 |  | 10/2 |  | 12/4 |  | 0/6 |  |
| 4/4 |  | 6/4 |  | 8/4 |  | 10/4 |  |  |  | 0/8 |  |
| 4/6 |  | 6/6 |  | 8/6 |  | 10/6 |  |  |  |  |  |
| 4/8 |  | 6/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Е. Блок измерительный (БИ)*:

| БИ-НГИ (БПИ-2) |  | БИ-НГИ (ИКП) |  | БИ-НГИ (ССК) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* интерфейс двухпроводной RS-485, протокол Modbus

Ж. Тип системы электропитания блока измерительного:

| ВЭ-12 - внешнее электропитание 12В |  | АЭ-12 - автономное электропитание 12В |  |
| --- | --- | --- | --- |

И. Ретранслятор:

| УКВ – ретранслятор УКВ диапазона (топология MESH) |  |
| --- | --- |
| GSM – ретранслятор стандарта сотовой связи |  |

К. Блок совместной защиты (БСЗ):

| БСЗР/Х-100/Y1/Y2 – блок совместной защиты реостатный (универсального конструктивного исполнения «О» и «П», с максимальной, суммарной по всем каналам, мощностью 100 Вт) |  |
| --- | --- |
| Х - количество каналов | Один канал |  |
|  | Два канала |  |
| Y1 – сопротивление первого (одного канала), Ом Номинальный ряд: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 350. |  |
| Y2 – сопротивление второго канала, Ом Номинальный ряд: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 350. |  |
| Отметить, если БСЗ участвует в системе ЭХЗ совместно с установкой протекторной защиты (УПЗ) |  |

Л. Регулируемый источник постоянного тока (РИПТ):

| БСП/Х-Y-Z - блок силовой преобразовательный одноканальный с функцией стабилизации выходного напряжения, тока, суммарного потенциала |  |
| --- | --- |
| X - максимальная выходная мощность, Вт (50, 100, 200) |  |
| Y – максимальное выходное напряжение, В (48) |  |
| Z – максимальный выходной ток, А (3,12; 6,25; 12,5) |  |

М. Тип системы электропитания регулируемого источника постоянного тока:

| ВЭ-12 - внешнее электропитание 12 В |  |
| --- | --- |
| ВЭ-220 - внешнее электропитание 220 В |  |

Дополнительные опции:

| Километровый знак (КМ) |  |
| --- | --- |
| Устройство крепления КИП в грунтах с малой несущей способностью (УК КИП) |  |
| Шунт (75 мВ) номинал, А (5; 10; 20; 30; 40; 50) |  |
| Количество шунтов (75 мВ) выбранного номинала |  |

Дополнительная информация: